工程测量工理论知识试卷

注意事项

1、考试时间：120分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在地区的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。

一、单项选择（选择一个正确的答案，将相应的字母填涂在答题卡相应的位置上。每题1分，满分60分。）

1．测设的基本工作包括（　　）。

A、水平距离、水平角和高程测设       B、点位测设

C、圆曲线测设                       D、主轴线测设

2．沿道路中线的剖面称为道路（　　）。

A、横断面        B、纵断面       C、倾斜面      D、施工面

3．用方格法进行场地平整测量计算地面平均高程时拐点的权一般定为（　　）

A、1             B、2            C、3           D、4

4．在建筑设计和施工中，为了计算方便一般把建筑物的室内地坪用（　　）表示。

A、±0           B、标高         C、平面坐标         D、坐标

5．施工测量贯彻于施工的始终。施工测量（　　）不够，将造成质量事故。

A、位置          B、可靠性        C、误差           D、精度

6．有压排水管道施工测量一般比无压排水管道施工测量精度要求（　　）。

A、低            B、高            C、相同        D、误差

7．（　　）是指由一定半径的圆弧所构成的曲线。

A、缓和曲线      B、圆曲线      C、回头曲线     D、复曲线

8．施工平面控制网的布设应根据（　　）和施工地区的地形条件来确定。

A、总平面图        B、平面图        C、立面图        D、剖面图

9．施工场地范围不大时可在场地上布置一条或几条基线作为施工场地的控制，这种基线称为（　　）

A、建筑方格网      B、建筑红线     C、建筑基线      D、导线

10．由正方形或矩形的格网组成的工业建筑场地的施工平面控制网称为（　　）。

A、建筑方格网      B、建筑红线     C、建筑基线      D、导线网

11．建筑设计中各建、构筑物的±0的高程（　　）相等。

A、不一定       B、一定       C、 应当      D、不应当

12．当现场地面高低起伏较小，且坡度变化均匀，进行场地平整测量时宜采用（　　）。

A、方格法        B、等高线法       C、 断面法        D、平行线法

13．基础施工结束后应检查基础面的标高是否符合（　　）。

A、施工要求       B、竣工要求       C、设计要求         D、运营要求

14．高层建筑施工测量的主要任务是将建筑物基础轴线准确地向高层引测，并保证各层相应的轴线位于同一（　　）面内。

A、竖直         B、水平        C、倾斜       D、水准

15．可利用皮数杆传递（　　）。

A、坐标         B、高程        C、位置         D、信息

16．顶管施工测量主要是控制好顶管的中线方向和（　　）。

A、坐标         B、高程        C、位置         D、信息

17．变形观测的（　　）决定于变形值的大小和变形速度以及观测目的。

A、频率      B、精度       C、误差        D、可靠性

18．烟囱施工测量的任务是严格控制烟囱（　　）的位置，保证烟囱主体的竖直。

A、坐标        B、中心        C、高程          D、主体

19．变形观测的精度一般(      )于常规测量精度。

A、低          B、相同        C、高            D、小

20．水准基点应埋设在建筑物沉降影响范围之（　　）。

A、内          B、间           C、后          D、外

21．施工测量应边测量边（　　）。

A、检查         B、施工        C、放样       D、测定

22．在设计总平面图上，建筑物的平面位置是采用（　　）坐标系统的坐标表示的。

A、测量         B、施工         C、大地        D、地理

23．圆曲线的主点有直圆点、曲中点、（　　）。

A、缓直点       B、交点       C、圆直点       D、圆缓点

24．在（　　）阶段所进行的测量工作称为施工测量。

A、施工       B、竣工      C、设计      D、运营

25．高程放样时，如果计算得放样数据为负值，则应（　　）

A、挂倒尺     B、正立尺       C、挂钢尺        D、设转点

26．距离交会法放样点位适合于（　　）场地。

A、场地起伏大，便于量距          B、场地平坦，不便于量距

C、场地起伏大，不便于量距        D、场地平坦，便于量距

27．极坐标法放样点位是根据（　　）测设点的平面位置。

A、一个角度和一段距离      B、一个方位角和一段距离

C、一个角度和一个方向      D、一个方向和一段距离

28．建筑基线上的基线点数不少于（　　）个。

A、1个      B、2个       C、3个      D、4个

29．建筑场地上的高程控制网一般采用（　　）方法建立。

A、重力测量     B、水准测量     C、惯性测量      D、导线测量

30．建筑物是依据其在（　　）上所给定的尺寸关系进行定位。

A、立面图      B、剖面图       C、基础平面图      D、总平面图

31．下列定位方法不能定位建筑物是（　　）

A、根据建筑基线定位          B、根据建筑方格网定位

C、根据与现有建筑物的关系定位        D、根据主轴线定位

32．一般在距基槽底设计标高03～05米设置（　　），作为挖槽深度、修底和打基础垫层的依据。

A、转点桩      B、水平桩       C、控制桩     D、标桩

33．房屋基础墙的高度是利用（　　）来控制的。

A、基础皮数杆        B、钢尺量距      C、垫层      D、防潮层

34．厂房施工中多采用由柱轴线控制桩组成的（　　）作为厂房的基本控制网。

A、建筑方格网    B、建筑基线   C、厂房矩形控制网     D、工业建筑控制网

35．柱子安装前，先根据轴线控制桩把（　　）投测到杯形基础顶面上，并用油漆画上标志，作为柱子中心的定位线。

A、定位轴线     B、主轴线     C、建筑基线      D、标高线

36．柱子安装测量校正前经纬仪应严格（　　）。

A、检验校正     B、修理     C、清洗     D、测量

37．轨道的安装测量中通常采用（　　）测定轨道中心线。

A、垂直线     B、平行线        C、曲线       D、直线

38．在屋架安装之前，必须根据柱面上（　　）标高线找平柱顶，屋架才能安装齐平。

A、柱顶       B、柱基      C、±0       D、轨道

39．管道施工测量中，槽口放线的任务是根据（　　）要求埋深和土质情况等计算出开槽宽度，并在地面上定出槽边线位置，作为开槽边界的依据。

A、设计      B、放线      C、基线      D、高程

40．管道施工过程中的测量工作主要是控制管道的（　　）

A、中线      B、高程      C、轴线       D、中线和高程

41．进行沉降观测的建筑物上应埋设（　　）。

A、水准基点    B、沉降观测点     C、平面观测点     D、控制桩点

42．测定建筑物构件受力后产生弯曲变形的工作叫（　　）。

A、沉降观测   B、水平位移观测      C、倾斜观测      D、挠度观测

43．（　　）是设计总平面图在施工结束后实际情况的全面反映。

A、竣工总平面图      B、基础平面图      C、立剖面图     D、地形图

44．施工平面控制点的布设，一般采用（　　）布设。

A、一级       B、两级   C、三级     D、四级

45．施工高程控制点的布设，一般采用（　　）布设。

A、一级       B、两级    C、三级      D、四级

46．用方格法进行场地平整测量计算地面平均高程时角点的权一般定为（　　）

A、1        B、2       C、3      D、4

47．当现场地面高低起伏较大，且坡度变化较多进行场地平整测量时宜采用（　　）

A、方格法     B、等高线法      C、断面法      D、平行线法

48．弧度是一种（　　）单位。

A、角度      B、长度      C、面积      D、温度

49．绝对高程的起算面定为（　　）。

A、大地水准面      B、水准面      C、水平面      D、椭球面

50．某直线的实地水平距离为500m，若表示在1：5000的图上，其相应的图上长度为（　　）。

A、1Cm       B、5Cm       C、20Cm        D、10Cm

51．方位角的范围是（　　）。

A、0°～90°   B、0°～80°   C、0°～360°  D、90°～270°

52．高差是指两地面点的（　　）之差。

A、绝对高程      B、相对高程      C、高程      D、高差

53．水准仪的i角误差是由于（　　）产生的。

A、十字丝的水平丝不水平        B、圆水准轴不平行于垂直轴

C、管水准轴不平行于垂直轴      D、照准轴不平行于管水准轴

54．下列关于等高线的说法正确的是（　　）。

A、高程相等的点位于同一等高线上   B、等高线可以相交

C、等高线可以分叉              D、等高线过山脊线和山谷线时，应垂直通过

55．在测设“一”字形的建筑基线时，基线点的设置不得少于（　　）。

A、3个       B、2个       C、4个      D、5个

56．某建筑场地一水准点A的高程为983.247m，现欲测设高程为984.000m的B点为±0标高，设水准仪在水准点A的读数为1.945m，则在B点尺上的读数为（　　）m。

A、1.089      B、1.192      C、1.789     D、2.005

57．测设的基本工作包括（　　）。

A、点位测设                   B、水平距离、水平角和高程测设

C、主轴线测设设               D、圆曲线测

58．在一测段的水准路线上，测站数目应安排成偶数，这样可以消除（　　）。

A、大气折光差   B、标尺分划误差   C、标尺零点差  D、气泡居中误差

59．S10，S03右下角角标表示（　　）。

A、仪器的大小   B、仪器的型号    C、仪器的类型  D、仪器的实测精度指标

60．下列哪一项不属于导线测量的优点（　　）。

A、控制面积大   B、精度均匀    C、布网灵活  D、测边精度高

二、判断题（将判断结果填涂在答题卡相应的位置上。正确的涂“A”，错误的涂“B”。每题1分，满分40分。）

（　　）61．坑口位置是指坑道掘进的起点或是竖井的井口。

（　　）62．坑道测量中定中线是根据设计要求将坑道水平投影的几何中心线标定出来。

（　　）63．直接法放样是根据已知点和放样数据在实地直接定出相应位置。

（　　）64．直接法放样和归化法放样的精度相同。

（　　）65．施工兴建阶段的测量的主要任务是测绘地形图。

（　　）66．工程测量学与其他测量学科的关系不密切。

（　　）67．高程放样时，如果计算得放样数据为负值，则应挂钢尺。

（　　）68．竖曲线有凸形和凹形两种。

（　　）69．带状图的测绘宽度与测图比例尺无关。

（　　）70．根据施工场地内控制点可以放样待建建筑物主轴线。

（　　）71．龙门板的上沿标高一般大于±0标高。

（　　）72．利用经纬仪投测法可进行建筑物轴线竖向传递。

（　　）73．场地平整测量中设计高程与原自然地面的交线称为零线。

（　　）74．竖井联系测量是地下工程测量所特有的测量方法。

（　　）75．陀螺经纬仪是一种用于直接测定方位角的仪器。

（　　）76．扶尺员立尺时可采用单手站岗放哨式坚尺。

（　　）77．地形测图时，立尺点当然越多越好。

（　　）78．大比例尺地形图一般指1500，1∶1000，1∶2000或更大比例尺的地形图如1/5000等。

（　　）79．在图上不仅表示出各种地物的平面位置，又表示出它们高低起伏形态的图称为平面图。

（　　）80．比例尺分数值越小，比例尺也越小。

（　　）81．小比例尺图指1∶500—1∶2000的地形图。

（　　）82．相比较而言，直线比例尺量距精度高于斜线比例尺。

（　　）83．测绘工作应按照从低精度向高精度布设的原则进行。

（　　）84．首曲线是按照测图比例尺基本等高距来测绘的。

（　　）85．等高线越稀，坡度就陡。

（　　）86．等高线间距越大，说明地面坡度越缓。

（　　）87．在同一等高线上的各点高程必定相等。

（　　）88．放样时，立尺员随便跑可以省时省力。

（　　）89．野外测量休息时，周围没有坐的物体，可用水准标尺来代替。

（　　）90．野外发现成果不合限，应该及时返工，找出原因。

（　　）91.水准测量中午到饭店吃饭，用尺垫做间歇点就可以了。

（　　）92．工程测量是为工程服务的。

（　　）93．在线路勘测设计阶段的测量工作，称为定线测量。

（　　）94．根据初测导线点，将设计在图上的线路中线的位置标定到实地，这项工作叫详细放样。

（　　）95．横断面测量就是测绘各中桩垂直于路中线方向的地物情况。

（　　）96．工程放样的基本方法有直接法和归化法两种。

（　　）97．高程联系测量就是将地面已知水准点的高程导入井下，使井上井下采用相同平面坐标系统。

（　　）98．直线定线就是定出直线的方向。

（　　）99．水平角是指空间两直线的夹角在水平面上的垂直投影。

（　　）100．施工坐标系通常与高斯坐标系一致。

工程测量工理论知识试卷参考答案

一、

1A  2B   3C    4A   5D     6A    7B  8A   9C    10A    11A  12A    13C

14A     15B    16B    17A   18B    19C    20D    21A    22B    23C   24A

25A   26D   27A   28C   29B   30D    31D    32C    33A   34C  35B   36A

37B   38C   39A 40A   41B   42D    43A   44B    45B   46A    47B   48A

49A    50B  51C   52C   53D  54D   55A   56B   57B   58C 59B   60A

二、

1y   2y   3y   4n   5n   6n   7n    8 y   9n  10y   11n   12y   13y   14y  15y

16n   17n   18n   19n   20y   21n  22n  23n   24y   25n  26y   27y   28n   29n

30y  31n    32y   33n   34n  35n   36y   37n    38n   39y  40n